| 产品名称 | 产品图片 | 产品参数 | 产品型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 身高体重测试仪 |  | 单机部分： 1、直接测量人体的身高体重，反映被测者身体匀称度和发育形态指数（BMI）。 2、身高测试触头一体化，体重底座一体化。 3.测试仪采用≥3.5吋液晶显示屏显示测试值（同屏显示身高体重数值及BMI指数），界面美观，操作简单。 4、测试仪具有同步语音播报功能。 5、主要技术参数： 测量范围： 身高：90cm～210cm 体重：0kg ～180kg 分度值：身高：0.1cm 体重：0.1kg 误差：身高：±0.1cm 体重：±0.1kg 主机部分： 1）主机采用原生Android系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级（可现场演示），屏幕≥7吋彩色触摸电容屏；主机≥1.0GB以上运行内存；≥8GB FLASH存储空间。主机支持点名测试 2）★主机具有TF卡槽支持TF扩展32G，具有可进行功能性扩展的DB9的RS232接口，主机具有双摄像头，主机具有音频接口可外接扩音器。 3）★主机具备互联网的网线插口和WiFi模块，可插入手机SIM卡进行联网操作。 4）★主机具有内置二维码扫描器（嵌入式非外接型），通过主机自动扫描二维码进行身份识别、验证，减少备件的损耗，使用方便快捷。主机内置打印机，自动打印测试数据。 5）★主机具备≥1个迷你USB口，≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel的AES加密表格（确保数据安全性）。 6）★主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡、二维码扫描等识别方法，可定制身份证识别；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询等多种筛选数据方式，查询便捷。可以导入评分标准，对测试结果实时评分。 7）★可从U盘导入信息中批量选择测试人员信息（可按照学校、年级、班级进行随意选择添加） 8）★具备操作提示音及语音播报成绩的功能，同时具备手工输入成绩的功能（无需仪器配合，可以用于修改个别有争议的测试者成绩） 9）★具备统计功能：合格率、平均值、排名等（可按照学校、年级、班级进行随意统计） 10）主机具备根据客户需求自定义分组管理信息，比如区县、学校、年级、班级 11）主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。 12）主机具备多重数据存储备份功能，具有数据一键恢复功能。 | LK-E0301 |
| 肺活量测试仪 |  | 单机部分： 1、测定人体呼吸的通气能力，测试数值反映肺的容积和肺的扩展能力。 2、吹管不易产生积水，防补气功能，补气时自动锁定数据。 3、★液晶显示，读数方便。一键式操作，具有清零功能。单机采用2节5号电池供电，也可外接交流电源，低功耗设计，带低电量提示功能。主机支持点名测试 4、★可以单机单独使用，可以连续测试三次，选取最好成绩。 5、★单机具有语音播报功能。 6、技术参数： 测量范围：0～9999ml 分度值：1ml 误差：±1.5%FS 主机部分： 1）主机采用原生Android系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级（可现场演示），屏幕≥7吋彩色触摸电容屏；主机≥1.0GB以上运行内存；≥8GB FLASH存储空间。 2）★主机具有TF卡槽支持TF扩展32G，具有可进行功能性扩展的DB9的RS232接口，主机具有双摄像头，主机具有音频接口可外接扩音器。 3）★主机具备互联网的网线插口和WiFi模块，可插入手机SIM卡进行联网操作。 4）★主机具有内置二维码扫描器（嵌入式非外接型），通过主机自动扫描二维码进行身份识别、验证，减少备件的损耗，使用方便快捷。主机内置打印机，自动打印测试数据。 5）★主机具备≥1个迷你USB口，≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel的AES加密表格（确保数据安全性）。 6）★主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡、二维码扫描等识别方法，可定制身份证识别；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询等多种筛选数据方式，查询便捷。可以导入评分标准，对测试结果实时评分。 7）★可从U盘导入信息中批量选择测试人员信息（可按照学校、年级、班级进行随意选择添加） 8）★具备操作提示音及语音播报成绩的功能，同时具备手工输入成绩的功能（无需仪器配合，可以用于修改个别有争议的测试者成绩） 9）★具备统计功能：合格率、平均值、排名等（可按照学校、年级、班级进行随意统计） 10）主机具备根据客户需求自定义分组管理信息，比如区县、学校、年级、班级 11）主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。 12）主机具备多重数据存储备份功能，具有数据一键恢复功能。 | LK-E0401 |
| 坐位体前屈测试仪 |  | 单机部分： 1、自动测量坐位体前屈的数值，从而反映躯干、腰、髋等部位关节、肌肉和韧带的伸展性和柔韧性。 2、可选配语音播报功能 3、主要技术参数： 测量范围：－20cm～35cm 分度值：0.1cm 测量精度：±0.1cm 主机部分： 1）主机采用原生Android系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级（可现场演示），屏幕≥7吋彩色触摸电容屏；主机≥1.0GB以上运行内存；≥8GB FLASH存储空间。 2）★主机具有TF卡槽支持TF扩展32G，具有可进行功能性扩展的DB9的RS232接口，主机具有双摄像头，主机具有音频接口可外接扩音器。 3）★主机具备互联网的网线插口和WiFi模块，可插入手机SIM卡进行联网操作。 4）★主机具有内置二维码扫描器（嵌入式非外接型），通过主机自动扫描二维码进行身份识别、验证，减少备件的损耗，使用方便快捷。主机内置打印机，自动打印测试数据。 5）★主机具备≥1个迷你USB口，≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel的AES加密表格（确保数据安全性）。 6）★主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡、二维码扫描等识别方法，可定制身份证识别；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询等多种筛选数据方式，查询便捷。可以导入评分标准，对测试结果实时评分。 7）★可从U盘导入信息中批量选择测试人员信息（可按照学校、年级、班级进行随意选择添加） 8）★具备操作提示音及语音播报成绩的功能，同时具备手工输入成绩的功能（无需仪器配合，可以用于修改个别有争议的测试者成绩） 9）★具备统计功能：合格率、平均值、排名等（可按照学校、年级、班级进行随意统计） 10）主机具备根据客户需求自定义分组管理信息，比如区县、学校、年级、班级 11）主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。 12）主机具备多重数据存储备份功能，具有数据一键恢复功能。 | LK-E0501 |
| 全量程立定跳远测试仪 |  | 单机部分： 1、用红外线非接触自动测量立定跳远的距离，反映人体下肢爆发力水平 2、采用红外线非接触传感器测量原理，测试数据准确，经久耐用 3、测试垫具备防滑减震防滑功能，防止出现意外伤害 4、采用LED断码屏幕同步显示测试成绩。 5、全量程立定跳远。 6、主要技术参数： 测量范围：0cm～320cm 分度值：1cm 测量精度： ±1cm 主机部分： 1）主机采用原生Android系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级（可现场演示），屏幕≥7吋彩色触摸电容屏；主机≥1.0GB以上运行内存；≥8GB FLASH存储空间。 2）★主机具有TF卡槽支持TF扩展32G，具有可进行功能性扩展的DB9的RS232接口，主机具有双摄像头，主机具有音频接口可外接扩音器。 3）★主机具备互联网的网线插口和WiFi模块，可插入手机SIM卡进行联网操作。 4）★主机具有内置二维码扫描器（嵌入式非外接型），通过主机自动扫描二维码进行身份识别、验证，减少备件的损耗，使用方便快捷。主机内置打印机，自动打印测试数据。 5）★主机具备≥1个迷你USB口，≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel的AES加密表格（确保数据安全性）。 6）★主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡、二维码扫描等识别方法，可定制身份证识别；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询等多种筛选数据方式，查询便捷。可以导入评分标准，对测试结果实时评分。 7）★可从U盘导入信息中批量选择测试人员信息（可按照学校、年级、班级进行随意选择添加） 8）★具备操作提示音及语音播报成绩的功能，同时具备手工输入成绩的功能（无需仪器配合，可以用于修改个别有争议的测试者成绩） 9）★具备统计功能：合格率、平均值、排名等（可按照学校、年级、班级进行随意统计） 10）主机具备根据客户需求自定义分组管理信息，比如区县、学校、年级、班级 11）主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。 12）主机具备多重数据存储备份功能，具有数据一键恢复功能。 | LK-E0901 |
| 仰卧起坐测试仪 |  | 单机部分： 1、可自动测试一分钟仰卧起坐的次数，可反映人体的腹部肌群力量。 2、测试感应杆可随受测者身高来进行前后调节，达到测试动作标准化管理。 3、测试感应探头采用抗干扰传感器，具有抗阳光干扰设计，提高测试准确度与灵敏度。 4、采用LED断码屏幕显示测试成绩。 5、主要技术参数： 测量范围：1次～9999次 分度值：1次 测量精度：±1次 主机部分： 1）主机采用原生Android系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级（可现场演示），屏幕≥7吋彩色触摸电容屏；主机≥1.0GB以上运行内存；≥8GB FLASH存储空间。 2）★主机具有TF卡槽支持TF扩展32G，具有可进行功能性扩展的DB9的RS232接口，主机具有双摄像头，主机具有音频接口可外接扩音器。 3）★主机具备互联网的网线插口和WiFi模块，可插入手机SIM卡进行联网操作。 4）★主机具有内置二维码扫描器（嵌入式非外接型），通过主机自动扫描二维码进行身份识别、验证，减少备件的损耗，使用方便快捷。主机内置打印机，自动打印测试数据。 5）★主机具备≥1个迷你USB口，≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel的AES加密表格（确保数据安全性）。 6）★主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡、二维码扫描等识别方法，可定制身份证识别；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询等多种筛选数据方式，查询便捷。可以导入评分标准，对测试结果实时评分。 7）★可从U盘导入信息中批量选择测试人员信息（可按照学校、年级、班级进行随意选择添加） 8）★具备操作提示音及语音播报成绩的功能，同时具备手工输入成绩的功能（无需仪器配合，可以用于修改个别有争议的测试者成绩） 9）★具备统计功能：合格率、平均值、排名等（可按照学校、年级、班级进行随意统计） 10）主机具备根据客户需求自定义分组管理信息，比如区县、学校、年级、班级 11）主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。 12）主机具备多重数据存储备份功能，具有数据一键恢复功能。 | LK-E0701 |
| 跳绳测试仪 |  | 单机部分： 1、自动测量学生一分钟的跳绳个数，通过一分钟跳绳测试反应学生的下肢爆发力和身体协调能力 2、★跳绳子机可以作为电子型单机单独测试使用，具有蜂鸣器提示音功能，可以设置测试时间。跳绳手柄采用2节7号电池供电方式 3、标准配置是10人同时测试，最多可同时进行30人跳绳测试 4、主要技术参数： 次数：1-9999次 计时：0分0秒-30分00秒 计数误差：±1个 主机部分： 1）主机采用原生Android系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级（可现场演示），屏幕≥7吋彩色触摸电容屏；主机≥1.0GB以上运行内存；≥8GB FLASH存储空间。 2）★主机具有TF卡槽支持TF扩展32G，具有可进行功能性扩展的DB9的RS232接口，主机具有双摄像头，主机具有音频接口可外接扩音器。 3）★主机具备互联网的网线插口和WiFi模块，可插入手机SIM卡进行联网操作。 4）★主机具有内置二维码扫描器（嵌入式非外接型），通过主机自动扫描二维码进行身份识别、验证，减少备件的损耗，使用方便快捷。主机内置打印机，自动打印测试数据。 5）★主机具备≥1个迷你USB口，≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel的AES加密表格（确保数据安全性）。 6）★主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡、二维码扫描等识别方法，可定制身份证识别；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询等多种筛选数据方式，查询便捷。可以导入评分标准，对测试结果实时评分。 7）★可从U盘导入信息中批量选择测试人员信息（可按照学校、年级、班级进行随意选择添加） 8）★具备操作提示音及语音播报成绩的功能，同时具备手工输入成绩的功能（无需仪器配合，可以用于修改个别有争议的测试者成绩） 9）★具备统计功能：合格率、平均值、排名等（可按照学校、年级、班级进行随意统计） 10）主机具备根据客户需求自定义分组管理信息，比如区县、学校、年级、班级 11）主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。 12）主机具备多重数据存储备份功能，具有数据一键恢复功能。 | LK-E0601 |
| 50米跑测试仪 |  | 单机部分： 1、自动测量50米跑的时间，测试反映速度，跑步速度，灵敏素质等 2、可选配抢跑重置功能，可扩展测试100米， 200米，400米等跑步项目 3、标配设备为可同时测6人，最多可扩展为8人同测 4、技术参数： 测量范围：0～99.99s 分度值：0.1s 误差：±0.5%FS 主机部分： 1）主机采用原生Android系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级（可现场演示），屏幕≥7吋彩色触摸电容屏；主机≥1.0GB以上运行内存；≥8GB FLASH存储空间。 2）★主机具有TF卡槽支持TF扩展32G，具有可进行功能性扩展的DB9的RS232接口，主机具有双摄像头，主机具有音频接口可外接扩音器。 3）★主机具备互联网的网线插口和WiFi模块，可插入手机SIM卡进行联网操作。 4）★主机具有内置二维码扫描器（嵌入式非外接型），通过主机自动扫描二维码进行身份识别、验证，减少备件的损耗，使用方便快捷。主机内置打印机，自动打印测试数据。 5）★主机具备≥1个迷你USB口，≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel的AES加密表格（确保数据安全性）。 6）★主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡、二维码扫描等识别方法，可定制身份证识别；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询等多种筛选数据方式，查询便捷。可以导入评分标准，对测试结果实时评分。 7）★可从U盘导入信息中批量选择测试人员信息（可按照学校、年级、班级进行随意选择添加） 8）★具备操作提示音及语音播报成绩的功能，同时具备手工输入成绩的功能（无需仪器配合，可以用于修改个别有争议的测试者成绩） 9）★具备统计功能：合格率、平均值、排名等（可按照学校、年级、班级进行随意统计） 10）主机具备根据客户需求自定义分组管理信息，比如区县、学校、年级、班级 11）主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。 12）主机具备多重数据存储备份功能，具有数据一键恢复功能，主机具有抢跑重置功能。 | LK-E2701 |
| 引体向上测试仪 |  | 单机部分： 1、自动测试引体向上的个数，通过引体向上测试来反应人体的上肢肌群的爆发力和身体协调能力。 2、采用高精度红外线三点一线感应探头，上拉到下颌超过横杆上缘为完场一次。 3、★用户可以通过主机自定义测试时间，测试仪器采用三角固定，可升降检测设备，无需安装到单杠上进行使用从而避免了安装费劲和测试过程容易碰触到头部的问题。 4、主要技术参数： 量程：1-999次 分度值：1次 精度：±1次 主机部分： 1）主机采用原生Android系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级（可现场演示），屏幕≥7吋彩色触摸电容屏；主机≥1.0GB以上运行内存；≥8GB FLASH存储空间。 2）★主机具有TF卡槽支持TF扩展32G，具有可进行功能性扩展的DB9的RS232接口，主机具有双摄像头，主机具有音频接口可外接扩音器。 3）★主机具备互联网的网线插口和WiFi模块，可插入手机SIM卡进行联网操作。 4）★主机具有内置二维码扫描器（嵌入式非外接型），通过主机自动扫描二维码进行身份识别、验证，减少备件的损耗，使用方便快捷。主机内置打印机，自动打印测试数据。 5）★主机具备≥1个迷你USB口，≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel的AES加密表格（确保数据安全性）。 6）★主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡、二维码扫描等识别方法，可定制身份证识别；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询等多种筛选数据方式，查询便捷。可以导入评分标准，对测试结果实时评分。 7）★可从U盘导入信息中批量选择测试人员信息（可按照学校、年级、班级进行随意选择添加） 8）★具备操作提示音及语音播报成绩的功能，同时具备手工输入成绩的功能（无需仪器配合，可以用于修改个别有争议的测试者成绩） 9）★具备统计功能：合格率、平均值、排名等（可按照学校、年级、班级进行随意统计） 10）主机具备根据客户需求自定义分组管理信息，比如区县、学校、年级、班级 11）主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。 12）主机具备多重数据存储备份功能，具有数据一键恢复功能。 | LK-E0801 |
| 往返跑测试仪 |  | 单机部分： 1、反应人体在两端往返的肌耐力及瞬间爆发力 2、具有计时、计次功能，标配是2人同测，最多可扩展为8人同时进行测试 3、测试起跑方式：主机发令声 4、折返检测方式：红外探头感应 5、主要技术参数： 测量范围：0～59分59秒或0次～50次 分度值：0.1S 精度：±0.5% 折返次数：可设定 折返距离：10m～100m 主机部分： 1）主机采用原生Android系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级（可现场演示），屏幕≥7吋彩色触摸电容屏；主机≥1.0GB以上运行内存；≥8GB FLASH存储空间。 2）★主机具有TF卡槽支持TF扩展32G，具有可进行功能性扩展的DB9的RS232接口，主机具有双摄像头，主机具有音频接口可外接扩音器。 3）★主机具备互联网的网线插口和WiFi模块，可插入手机SIM卡进行联网操作。 4）★主机具有内置二维码扫描器（嵌入式非外接型），通过主机自动扫描二维码进行身份识别、验证，减少备件的损耗，使用方便快捷。主机内置打印机，自动打印测试数据。 5）★主机具备≥1个迷你USB口，≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel的AES加密表格（确保数据安全性）。 6）★主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡、二维码扫描等识别方法，可定制身份证识别；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询等多种筛选数据方式，查询便捷。可以导入评分标准，对测试结果实时评分。 7）★可从U盘导入信息中批量选择测试人员信息（可按照学校、年级、班级进行随意选择添加） 8）★具备操作提示音及语音播报成绩的功能，同时具备手工输入成绩的功能（无需仪器配合，可以用于修改个别有争议的测试者成绩） 9）★具备统计功能：合格率、平均值、排名等（可按照学校、年级、班级进行随意统计） 10）主机具备根据客户需求自定义分组管理信息，比如区县、学校、年级、班级 11）主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。 12）主机具备多重数据存储备份功能，具有数据一键恢复功能，主机具有抢跑重置功能。 | LK-E2601 |
| 中长跑测试仪 |  | 单机部分： 1、自动测量400/800/1000/1500/5000/10000米等中长距离跑的时间，自动计时、记圈、能够自动识和显示每个考生所完成的圈数、考生通过终点的顺序和时间 2、标配是10人同测，最多可扩展为80人同时进行测试 3、★每个测试者可以从分配的测试标签显示器上实时查看在测试过程中自己的测试圈数和测试时间以及最终的测试成绩值。标签采用2节7号电池供电方式 4、★利用地毯天线发射超低频信号进行记圈计时，解决了高频信号不稳定的缺点，橡胶材质，地毯宽度60cm，长度5米。 5、★同时支持红外扫描功能，明显的提高了记圈计时的稳定性和准确度（非标配） 6、★可选配防止抄近道行为的配置，最多可以4点设防抄近道行为（非标配） 7、主要技术参数： 测量范围：0-59分59秒 分度值：0.1 S 测量精度：±1.5秒 主机部分： 1）主机采用原生Android系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级（可现场演示），屏幕≥7吋彩色触摸电容屏；主机≥1.0GB以上运行内存；≥8GB FLASH存储空间。主机支持点名测试 2）★主机具有TF卡槽支持TF扩展32G，具有可进行功能性扩展的DB9的RS232接口，主机具有双摄像头，主机具有音频接口可外接扩音器。 3）★主机具备互联网的网线插口和WiFi模块，可插入手机SIM卡进行联网操作。 4）★主机具有内置二维码扫描器（嵌入式非外接型），通过主机自动扫描二维码进行身份识别、验证，减少备件的损耗，使用方便快捷。主机内置打印机，自动打印测试数据。 5）★主机具备≥1个迷你USB口，≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel的AES加密表格（确保数据安全性）。 6）★主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡、二维码扫描等识别方法，可定制身份证识别；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询等多种筛选数据方式，查询便捷。可以导入评分标准，对测试结果实时评分。 7）★可从U盘导入信息中批量选择测试人员信息（可按照学校、年级、班级进行随意选择添加） 8）★具备操作提示音及语音播报成绩的功能，同时具备手工输入成绩的功能（无需仪器配合，可以用于修改个别有争议的测试者成绩） 9）★具备统计功能：合格率、平均值、排名等（可按照学校、年级、班级进行随意统计） 10）主机具备根据客户需求自定义分组管理信息，比如区县、学校、年级、班级 11）主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。 12）主机具备多重数据存储备份功能，具有数据一键恢复功能，主机具有抢跑重置功能。 | LK-E3801 |
| 篮球运球测试仪 |  | 单机部分： 反应人体在两端往返的灵敏度和协调性 2、具有计时、计次功能，标配是2人同测，最多可扩展为8人同时进行测试 3、测试起跑方式：主机发令声 4、折返检测方式：红外探头感应 12、主要技术参数： 测量范围：3～59分59秒或0次～50次 分度值：0.1S 精度：±1.5% 折返次数：可设定 折返距离：10m～100m 主机部分： 1）主机采用原生Android系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级（可现场演示），屏幕≥7吋彩色触摸电容屏；主机≥1.0GB以上运行内存；≥8GB FLASH存储空间。 2）★主机具有TF卡槽支持TF扩展32G，具有可进行功能性扩展的DB9的RS232接口，主机具有双摄像头，主机具有音频接口可外接扩音器。 3）★主机具备互联网的网线插口和WiFi模块，可插入手机SIM卡进行联网操作。 4）★主机具有内置二维码扫描器（嵌入式非外接型），通过主机自动扫描二维码进行身份识别、验证，减少备件的损耗，使用方便快捷。主机内置打印机，自动打印测试数据。 5）★主机具备≥1个迷你USB口，≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel的AES加密表格（确保数据安全性）。 6）★主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡、二维码扫描等识别方法，可定制身份证识别；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询等多种筛选数据方式，查询便捷。可以导入评分标准，对测试结果实时评分。 7）★可从U盘导入信息中批量选择测试人员信息（可按照学校、年级、班级进行随意选择添加） 8）★具备操作提示音及语音播报成绩的功能，同时具备手工输入成绩的功能（无需仪器配合，可以用于修改个别有争议的测试者成绩） 9）★具备统计功能：合格率、平均值、排名等（可按照学校、年级、班级进行随意统计） 10）主机具备根据客户需求自定义分组管理信息，比如区县、学校、年级、班级 11）主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。 12）主机具备多重数据存储备份功能，具有数据一键恢复功能，主机具有抢先重置功能。 | LK-E2301 |
| 足球运球测试仪 |  | 单机部分： 1、自动测量足球运球的时间，测试反映速度，灵敏素质等 2、可扩展测试100米， 200米，400米等跑步项目 3、标配设备为可同时测2人，最多可扩展为8人同测 4、技术参数： 测量范围：0～99.99s 分度值：0.1s 误差：±0.5%FS 主机部分： 1）主机采用原生Android系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级（可现场演示），屏幕≥7吋彩色触摸电容屏；主机≥1.0GB以上运行内存；≥8GB FLASH存储空间。 2）★主机具有TF卡槽支持TF扩展32G，具有可进行功能性扩展的DB9的RS232接口，主机具有双摄像头，主机具有音频接口可外接扩音器。 3）★主机具备互联网的网线插口和WiFi模块，可插入手机SIM卡进行联网操作。 4）★主机具有内置二维码扫描器（嵌入式非外接型），通过主机自动扫描二维码进行身份识别、验证，减少备件的损耗，使用方便快捷。主机内置打印机，自动打印测试数据。 5）★主机具备≥1个迷你USB口，≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel的AES加密表格（确保数据安全性）。 6）★主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡、二维码扫描等识别方法，可定制身份证识别；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询等多种筛选数据方式，查询便捷。可以导入评分标准，对测试结果实时评分。 7）★可从U盘导入信息中批量选择测试人员信息（可按照学校、年级、班级进行随意选择添加） 8）★具备操作提示音及语音播报成绩的功能，同时具备手工输入成绩的功能（无需仪器配合，可以用于修改个别有争议的测试者成绩） 9）★具备统计功能：合格率、平均值、排名等（可按照学校、年级、班级进行随意统计） 10）主机具备根据客户需求自定义分组管理信息，比如区县、学校、年级、班级 11）主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。 12）主机具备多重数据存储备份功能，具有数据一键恢复功能，主机具有抢先重置功能。 | LK-E2201 |
| 握力测试仪 |  | 单机部分： 1、自动测量握力，反映受测者前臂和手部肌肉力量 2、握力手柄坚固耐用，拉环距离可根据手型大小自主调节 3、主要技术参数： 测量范围：5kg－100kg 分度值：0.1kg 误差：±0.1kg 主机部分： 1）主机采用原生Android系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级（可现场演示），屏幕≥7吋彩色触摸电容屏；主机≥1.0GB以上运行内存；≥8GB FLASH存储空间。 2）★主机具有TF卡槽支持TF扩展32G，具有可进行功能性扩展的DB9的RS232接口，主机具有双摄像头，主机具有音频接口可外接扩音器。 3）★主机具备互联网的网线插口和WiFi模块，可插入手机SIM卡进行联网操作。 4）★主机具有内置二维码扫描器（嵌入式非外接型），通过主机自动扫描二维码进行身份识别、验证，减少备件的损耗，使用方便快捷。主机内置打印机，自动打印测试数据。 5）★主机具备≥1个迷你USB口，≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel的AES加密表格（确保数据安全性）。 6）★主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡、二维码扫描等识别方法，可定制身份证识别；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询等多种筛选数据方式，查询便捷。可以导入评分标准，对测试结果实时评分。 7）★可从U盘导入信息中批量选择测试人员信息（可按照学校、年级、班级进行随意选择添加） 8）★具备操作提示音及语音播报成绩的功能，同时具备手工输入成绩的功能（无需仪器配合，可以用于修改个别有争议的测试者成绩） 9）★具备统计功能：合格率、平均值、排名等（可按照学校、年级、班级进行随意统计） 10）主机具备根据客户需求自定义分组管理信息，比如区县、学校、年级、班级 11）主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。 12）主机具备多重数据存储备份功能，具有数据一键恢复功能。 | LK-E1301 |
| 台阶指数测试仪 |  | 单机部分： 1、使用手握式心率传感器检测心率，与主机之间无线连接。规避了传统指脉夹有线连接、接触面积小、易受天气和手指粗细干扰影响。可以提高测试精度 2、标配是同时测10人，最多可扩展为30人同时测试，提高测试效率 3、台阶运动时有音乐节拍伴奏，主机有音频输出接口，可外接大音箱 12、主要技术参数： 测量范围：0次/分～300次/分 分度值：1次 精度：±1次 主机部分： 1）主机采用原生Android系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级（可现场演示），屏幕≥7吋彩色触摸电容屏；主机≥1.0GB以上运行内存；≥8GB FLASH存储空间。 2）★主机具有TF卡槽支持TF扩展32G，具有可进行功能性扩展的DB9的RS232接口，主机具有双摄像头，主机具有音频接口可外接扩音器。 3）★主机具备互联网的网线插口和WiFi模块，可插入手机SIM卡进行联网操作。 4）★主机具有内置二维码扫描器（嵌入式非外接型），通过主机自动扫描二维码进行身份识别、验证，减少备件的损耗，使用方便快捷。主机内置打印机，自动打印测试数据。 5）★主机具备≥1个迷你USB口，≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel的AES加密表格（确保数据安全性）。 6）★主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡、二维码扫描等识别方法，可定制身份证识别；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询等多种筛选数据方式，查询便捷。可以导入评分标准，对测试结果实时评分。 7）★可从U盘导入信息中批量选择测试人员信息（可按照学校、年级、班级进行随意选择添加） 8）★具备操作提示音及语音播报成绩的功能，同时具备手工输入成绩的功能（无需仪器配合，可以用于修改个别有争议的测试者成绩） 9）★具备统计功能：合格率、平均值、排名等（可按照学校、年级、班级进行随意统计） 10）主机具备根据客户需求自定义分组管理信息，比如区县、学校、年级、班级 11）主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。 12）主机具备多重数据存储备份功能，具有数据一键恢复功能。 | LK-E1001 |
| 掷实心球测试仪 |  | 单机部分： 计时：0-30米 电源：DC12V1A（由电源适配器提供） 误差：±10cm 工作环境：5℃ ～ 40℃ 存储环境：-10℃ ～ 50℃ 1：自动测量投掷实心球的距离，反应人体的上肢肌群力量和爆发力； 2：宽距离双侧红外探头自动感应检测实心球第一个落地点的距离长度； 主机部分： 1）主机采用原生Android系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级（可现场演示），屏幕≥7吋彩色触摸电容屏；主机≥1.0GB以上运行内存；≥8GB FLASH存储空间。 2）★主机具有TF卡槽支持TF扩展32G，具有可进行功能性扩展的DB9的RS232接口，主机具有双摄像头，主机具有音频接口可外接扩音器。 3）★主机具备互联网的网线插口和WiFi模块，可插入手机SIM卡进行联网操作。 4）★主机具有内置二维码扫描器（嵌入式非外接型），通过主机自动扫描二维码进行身份识别、验证，减少备件的损耗，使用方便快捷。主机内置打印机，自动打印测试数据。 5）★主机具备≥1个迷你USB口，≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel的AES加密表格（确保数据安全性）。 6）★主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡、二维码扫描等识别方法，可定制身份证识别；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询等多种筛选数据方式，查询便捷。可以导入评分标准，对测试结果实时评分。 7）★可从U盘导入信息中批量选择测试人员信息（可按照学校、年级、班级进行随意选择添加） 8）★具备操作提示音及语音播报成绩的功能，同时具备手工输入成绩的功能（无需仪器配合，可以用于修改个别有争议的测试者成绩） 9）★具备统计功能：合格率、平均值、排名等（可按照学校、年级、班级进行随意统计） 10）主机具备根据客户需求自定义分组管理信息，比如区县、学校、年级、班级 11）主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。 12）主机具备多重数据存储备份功能，具有数据一键恢复功能。 | LK-E1101 |
| 视力测试仪 |  | 单机部分： 1.根据视角的原理制定的用于直接测量测试者视力的仪器； 2.拍键、柜体一体化，拍键采用大帽拍键，内置led灯，经久耐用 3.显示器采用高清液晶显示屏， 4.显示器与拍键柜机采用2.4G无线连接 5.显示屏支架采用可移动，可伸缩，可调角度五金支架，便于调节使用； 6.测试仪器需配备串镜使用，自动测试视力五项数据。 主机部分： 1）主机采用原生Android系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级（可现场演示），屏幕≥7吋彩色触摸电容屏；主机≥1.0GB以上运行内存；≥8GB FLASH存储空间。 2）★主机具有TF卡槽支持TF扩展32G，具有可进行功能性扩展的DB9的RS232接口，主机具有双摄像头，主机具有音频接口可外接扩音器。 3）★主机具备互联网的网线插口和WiFi模块，可插入手机SIM卡进行联网操作。 4）★主机具有内置二维码扫描器（嵌入式非外接型），通过主机自动扫描二维码进行身份识别、验证，减少备件的损耗，使用方便快捷。 5）★主机具备≥1个迷你USB口，≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel的AES加密表格（确保数据安全性）。 6）★主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡、二维码扫描等识别方法，可定制身份证识别；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询等多种筛选数据方式，查询便捷。可以导入评分标准，对测试结果实时评分。 7）★可从U盘导入信息中批量选择测试人员信息（可按照学校、年级、班级进行随意选择添加） 8）★具备操作提示音及语音播报成绩的功能，同时具备手工输入成绩的功能（无需仪器配合，可以用于修改个别有争议的测试者成绩） 9）★具备统计功能：合格率、平均值、排名等（可按照学校、年级、班级进行随意统计） 10）主机具备根据客户需求自定义分组管理信息，比如区县、学校、年级、班级 11）主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。 12）主机具备多重数据存储备份功能，具有数据一键恢复功能。 | LK-E0901 |
| 数据管理平台 |  | 体测软件参数： ★软件可以创建数据批次，每年创建一个批次就可以实现管理多年数据的功能，同时每个批次的数据还可以进行备份或还原，测试数据支持AES加密导出文件到电脑桌面，也可以还原。 ★软件可以根据用户的需求创建动态的人员管理小组，比如：学校名称，年级编号，班级编号，班级名称；或者：区县，学校名称，年级编号，班级编号，班级名称；等等，可随意根据用户的需求进行创建。 软件支持导出向国家教育部直接上报的数据文件，省去了老师的繁琐工作。 ★软件采用了临时数据库功能，防止老师制作测试人员基本信息时有所遗漏而影响数据采集，此软件不会将不明数据丢弃而是保存到了临时数据库中，方便老师后期找回来。 ★软件支持测试人员的测试项目定制，可以去除不属于相应人员的测试项目，从而方便老师进行管理和统计；软件中用户自定义的测试项目可以导出Excel文件从而实现跨电脑导入使用，软件支持一键设置测试人员的定制测试项目。 软件可以统计测试成绩异常的人员信息，方便老师进行统一查询管理。 软件可以进行人员的评分统计，软件可以导入地方自定义的评分模板（默认国家标准评分模板）。 | LK-V20 |
| 通信适配器 |  | 网络型体质测试仪专用： 1、它是所有主机和PC电脑之间通信的基站 2、数据接收基站可以实时访问主机并获取主机中已有的测试数据，再将获得的数据汇集到PC电脑的运动数据管理软件中 3、数据接收基站是采用2.4G频段的信号进行通信的 | LK-C20 |